## Slide 1
報告者：杜品延
CellSort電芯分選新舊版差異
………

## Slide 2
電芯分選方式
電芯分選分選方式_
舊版流程
新版流程
IR、V、Day sort
一組一組分選
IR
一組一組分選
ΔV與ΔDay
被拆開就進失敗分選
V sort
直接剔除 IR
一次抓完後看 ΔV/ΔDay
成功後固定

## Slide 3
電芯分選方式
電芯分選分選方式_
預排序方式
IR（內阻）處理
項目 | 舊版 | 新版 | 差異
排序依據 | Resistance → Voltage → Date | Voltage | 舊版先考慮內阻與日期 新版只看電壓
目的 | 確保分組時離群值最小化 | 減少 複雜度 | 減少不必要的分組過程
項目 | 舊版 | 新版 | 差異
處理時機 | 分組時逐顆檢查 | 分組前剔除 | 新版將 IR 過高電芯提前剔除
重試 | 每顆最多 3 次 | 過多反覆確認 | 新版取消重試機制

## Slide 4
電芯分選方式
電芯分選分選方式_
假設
ID | IR | V | C.Day
1 | 0.3 | 4 | 4
2 | 0.4 | 1 | 1
3 | 0.5 | 1 | 2
4 | 0.6 | 3 | 3
5 | 0.7 | 3 | 3
結果
ID | IR | V | C.Day
2 | 0.4 | 1 | 1
3 | 0.5 | 1 | 2
4 | 0.6 | 3 | 3
1 | 0.3 | 4 | 4

## Slide 5
電芯分選方式
電芯分選分選方式_
ΔV 與 ΔDay 處理
項目 | 舊版 | 新版 | 差異說明
處理方式 | 每加入一顆電芯就計算 ΔV/ΔDay → 違規踢出最離群 → 可重試 | 取前 groupSize 顆作候選組 → 一次計算 ΔV/ΔDay → 違規踢出最離群 | 新版簡化流程，去掉逐顆檢查與迴圈重試
離群電芯判斷 | ΔV → 偏離平均電壓最大；ΔDay → 與 min/max 日期差最大 | ΔV + ΔDay 綜合偏離最大 | 新版用綜合指標判斷最離群電芯
重試機制 | 有，最多 999 次 | 無 | 新版更線性
分組成功條件 | group.Count == groupSize 且 ΔV/ΔDay 都合格 | candidate 無違規 (violation==false) | 判斷時機不同，但基本邏輯相同

## Slide 6
電芯分選方式
電芯分選分選方式_
假設
結果
ID | IR | V | C.Day
2 | 0.4 | 1 | 1
3 | 0.5 | 1 | 2
4 | 0.6 | 3 | 3
1 | 0.3 | 4 | 4
5 | 0.5 | 5 | 2
6 | 0.6 | 7 | 3
7 | 0.3 | 7 | 4
ID | IR | V | C.Day
2 | 0.4 | 1 | 1
3 | 0.5 | 1 | 2
4 | 0.6 | 3 | 3
1 | 0.3 | 4 | 4
5 | 0.5 | 5 | 2
6 | 0.6 | 7 | 3
7 | 0.3 | 7 | 4

## Slide 7
電芯分選方式
電芯分選分選方式_
假設
結果
ID | IR | V | C.Day
2 | 0.4 | 1 | 1
3 | 0.5 | 1 | 2
4 | 0.6 | 3 | 3
1 | 0.3 | 4 | 4
5 | 0.5 | 5 | 2
6 | 0.6 | 7 | 2
7 | 0.3 | 7 | 4
ID | IR | V | C.Day
1 | 0.3 | 4 | 4
5 | 0.5 | 5 | 2
6 | 0.6 | 7 | 2
7 | 0.3 | 7 | 2
(4+5+7)/3
5.33…
(4+2+2)/3
2.666…
4 → |4 - 2.667| = 1.333
2 → |2 - 2.667| = 0.667
2 → |2 - 2.667| = 0.667
4: 1.333 + 1.333 = 2.666
5: 0.333 + 0.667 = 1.000
7: 1.667 + 0.667 = 2.334
groupSize = 3
IRLimit = 0.7
VLimit = 2
C.day limit = 2

## Slide 8
電芯分選方式
電芯分選分選方式_
重新分選邏輯
項目 | 舊版 | 新版 | 差異說明
重新分選對象 | 被踢出的違規電芯，可重試最多 3 次 | 被踢出的最離群電芯，無上限，直到成功或尾端不足組 | 新版只踢一顆，其他候選組成員直接成功分組
成功組電芯 | 可能被拆解重試 | 一旦成功分組，不再重新分選 | 新版保證成功組穩定，提高完整組數
尾端不足組 | 最後不足 groupSize 的電芯標記 Reject | 剩餘電芯不足 groupSize 或無法組成有效組 → 全部標記 Reject | 新版判定更寬泛，尾端處理簡化

## Slide 9
電芯分選方式
電芯分選分選方式_
假設
結果
ID | IR | V | C.day
1 | 0.5 | 4 | 2
2 | 0.5 | 6 | 1
3 | 0.5 | 7 | 3
4 | 0.5 | 8 | 4
5 | 0.5 | 9 | 1
groupSize = 3
IRLimit = 1.0
VLimit = 2
C.day limit = 2
ID | IR | V | C.day
1 | 0.5 | 4 | 2
2 | 0.5 | 6 | 1
3 | 0.5 | 7 | 3
4 | 0.5 | 8 | 4
5 | 0.5 | 9 | 1

## Slide 10
電芯分選方式
電芯分選分選方式_
假設
ID | IR | V | C.day
1 | 0.5 | 4 | 2
2 | 0.5 | 7 | 1
3 | 0.5 | 7 | 3
4 | 0.5 | 8 | 4
5 | 0.5 | 9 | 1
groupSize = 3
IRLimit = 1.0
VLimit = 2
C.day limit = 2

## Slide 11
電芯分選方式
電芯分選分選方式_
舊版結果
新版結果
ID | IR | V | C.day
1 | 0.5 | 4 | 2
2 | 0.5 | 7 | 1
3 | 0.5 | 8 | 3
4 | 0.5 | 8 | 4
5 | 0.5 | 9 | 1
groupSize = 3
IRLimit = 1.0
VLimit = 2
C.day limit = 2
ID | IR | V | C.day
1 | 0.5 | 4 | 2
2 | 0.5 | 7 | 1
3 | 0.5 | 7 | 3
4 | 0.5 | 8 | 4
5 | 0.5 | 9 | 1

## Slide 12
報告結束感謝聆聽